迎撃シミュレーション結果の要約

①　ターミナルフェーズにおける弾道ミサイルの軌道は、再突入角を維持した直線になる。この結果、我の欲する空域で迎撃できる。

②　弾道ミサイルは直線的な軌道を維持した状態で減速され、最大減速度点を経て減速度は減少する。・・・迎撃点は最大減速点（高度15 km付近）以降に設定。

③　迎撃ミサイル（PAC3）の配備位置：弾道ミサイルの弾道直下で予想弾着点に付近

④　弾道ミサイルの運動に関する情報を取り込み迎撃ミサイルにかかる誘導加速度の緩和を図る。

⑤　予想弾着点等を算定するために弾道ミサイルに関する空力的なデータ（例えば弾道係数など）を集積するする必要がある。